Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

Директор ООО «Мастер СВ»

__________________/Баранова З.М/

«_____»___________________2009 г.

Шифр. № 024/09 ТП

Экз. № ________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЁЛОК СУДИСЛАВЛЬ»

сУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Руководители проекта:

Исполнительный директор 				 				Баранов С.В.

Главный архитектор проекта			.				Батыркаева Ч.Р.

Главный инженер проекта								Ширинкин А.И.

Судиславль - Пермь

2009 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Исполнительный директор | - С.В. Баранов. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | - Ч.Р. Батыркаева. |
| Главный инженер проекта | - А.И. Ширинкин |
| Архитекторы | - Н.Ю. Коваленко, Л.Н. Чабан |
| Формирование природно-экологического каркаса: | - Г.П. Катаева |
| Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | - Л.Н. Чабан. |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту А.А.Емельянов. |
| Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры: | Зам. гл. инженер проекта А.И. Ширинкин, гл.специалисты: Кукина А. Н., Снежкова Н. Е., Новикова Л.А. |
| Охрана окружающей среды и рациональное природопользование: | - Г.П. Катаева |
| Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | - Н.Ю. Коваленко |

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ………………………………….......... |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………... | 5 |
| 1 | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ………….….. | 7 |
| 1.1 | Цели территориального планирования…………………………………………. | 7 |
| 1.2 | Задачи территориального планирования………………………………………. | 7 |
| 1.2.1 | Задачи пространственного развития территории…………………………… | 7 |
| 1.2.2 | Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения………………………………………………. | 8 |
| 1.2.2.1 | Социальная инфраструктура…………………………………………………… | 8 |
| 1.2.2.21.2.2.3 1.2.2.4 | Жилищное строительство……………………………………………………… Транспортная инфраструктура………………………………………………… Инженерная инфраструктура ………………………………………...……….. | 8 8 9 |
| 1.2.3 | Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды…………………………………………………………………………………. | 9 |
| 1.2.4 | Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………..………….. | 9 |
| 1.2.5 | Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана……………………………………………..…. | 9 |
| 2 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ…………………………………………………………..…… | 10 |
| 2.1 | Мероприятия по совершенствованию планировочной структуры территории Судиславского городского поселения ………………………….. | 10 |
| 2.1.1 | Развитие функционально-планировочного каркаса………………………….…. | 10 |
| 2.1.2 | Формирование природно-экологического каркаса………………………………. | 10 |
| 2.2 | Мероприятия по экономическому развитию территории.………………….... | 11 |
| 2.3 | Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства……………………………………………………………………..… | 12 |
| 2.3.1 | Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения | 12 |
| 2.3.1.1 | Образование………………………………………………………………… | 12 |
| 2.3.1.2 | Культура и искусство…………………………………………………….. | 12 |
| 2.3.1.3 | Физическая культура, спорт, объекты туристической инфраструктуры, рекреационные территории…………….……… | 13 |
| 2.3.1.4 | Здравоохранение……………………………………………………………. | 13 |
| 2.3.2 | Развитие и размещение объектов транспортной инфрастурктуры......... | 14 |
| 2.3.3 | Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры…………. | 16 |
| 2.4. | Мероприятия по охране окружающей среды………………………..…………. | 19 |
| 2.4.1 | Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха….…………… | 19 |
| 2.4.2 | Мероприятия по охране водных объектов……………………………………….. | 20 |
| 2.4.3 | Мероприятия по охране и восстановлению почв……………………………….. | 22 |
| 2.4.4 | Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод………………………………………………………………………………………... | 23 |
| 2.4.5 | Мероприятия по озеленению территории………………………………………. | 23 |
| 2.4.6 | Мероприятия по санитарной очистке территории…………………………... | 23 |
| 2.5. | Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия……….. | 25 |
| 2.6. | Мероприятия по градостроительному развитию территории поселения.. | 27 |
| 2.7. | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………….…...……….……………………………..… | 28 |
| 2.7.1 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера…………………………………………………………... | 28 |
| 2.7.2 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера…………………………………………….………………………..……. | 28 |
| 2.8 | Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана…………………………………….… | 29 |

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Положения о территориальном планировании. | 009/08-ТП |
| 2. Электронные материалы |
| 2 | Текст тома в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG |  |

Состав иллюстративных материалов

| № п/п | Шифр | Наименование | Гриф | масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 024/09 ГП | Ситуационный план | н/с | 1:100 000 |
| 2 | 024/09 ГП | Схема современного использования территории | н/с | 1:5 000 |
| 3 | 024/09 ГП | Основная схема генерального плана | н/с | 1:5 000 |
| 4 | 024/09 ГП | Схема планировочных ограничений | н/с | 1:5 000 |
| 5 | 024/09 ГП | Схема развития социальной инфраструктуры и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | н/с | 1:5 000 |
| 6 | 024/09 ГП | Схема обслуживания учреждений | н/с | 1:5 000 |
| 7 | 024/09 ГП | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма | н/с | 1:5 000 |
| 8 | 024/09 ГП | Схема границ территорий объектов культурного наследия | н/с | 1:5 000 |
| 9 | 024/09 ГП | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры. Улично-дорожная сеть. Линии движения грузового и пассажирского транспорта. Основные пешеходные потоки | н/с | 1:5 000 |
| 10 | 024/09 ПГ | Проект границ | н/с | 1:5 000 |
| 11 | 024/09 ЧС | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | ДСП | 1:5 000 |
| 12 | 002/09 НВК | Схема развития объектов и сетей водоснабжения и канализации | н/с | 1:5 000 |
| 13 | 002/09 ЭС.ССН | Схема развития объектов и сетей электроснабжения и связи | н/с | 1:5 000 |
| 14 | 024/09 ТГСН | Схема развития объектов газоснабжения и теплоснабжения | н/с | 1:5 000 |

# Введение

# Разработка генерального плана городского поселения поселок Судиславль проводилась в соответствии с муниципальным контрактом между администрацией Судиславского муниципального района и ООО «Мастер СВ» № 1 от 13.02.2009 г.

«Положения о территориальном планировании городского поселения поселок Судиславль», в соответствии с Градостроительном кодексом РФ, являются утверждаемой частью проекта.

Согласно части 5 ст. 23, «Положения о территориальном планировании» включают в себя:

1) Цели и задачи территориального планирования – раздел 1 настоящего тома;

2) Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения – раздел 2 настоящего тома.

Состав графических материалов (карты-схемы) определен частями 3 и 6 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1. Настоящее Положение о территориальном планировании городского поселения поселок Судиславль (далее – Положение) подготовлено в соответствии с ч.4,5 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. В соответствии с Уставом (Основным законом) Костромской области, городское поселение поселок Судиславль является административно-территориальной единицей Судиславского муниципального района Костромской области.

3. Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, с учетом статуса поселения как административной единицы Судиславского муниципального района, с одной стороны, и муниципального образования со статусом городского поселения, с другой.

4. Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов местного значения городского поселения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Основные задачи генерального плана городского поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории городского поселения, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития городского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории городского поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронной схемы генерального плана городского поселения на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

6. Генеральный план городского поселения устанавливает:

1) существующие границы городского поселения;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

4) характер развития защитной и рекреационной инфраструктуры.

7. Генеральный план разработан  на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления городского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в городском поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию городского поселения, приоритетных национальных проектов.

8. Реализация генерального плана городского поселения осуществляется в границах муниципального образования происходит на основании плана реализации генерального плана городского поселения, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой городского поселения в течение трех месяцев со дня получения акта государственной вневедомственной экспертизы

9. План реализации генерального плана городского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития городского поселения.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории городского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития городского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов городского поселения.

Задачи территориального планирования

Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития территории городского поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности Судиславского городского поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

##### Социальная инфраструктура

Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, среднего, средне – специального, дополнительного и дошкольного образования населения за счет реконструкции действующих и строительства новых объектов образования.

Здравоохранение

Организация предоставления медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи в больничных учреждениях за счет строительства объектов здравоохранения.

Культура и искусство

Обеспечение населения городского поселения услугами культурного воспитания, организации досуга путем реконструкции действующих и строительства новых объектов.

Физическая культура и спорт

Обеспечение условия для развития физической культуры и массового спорта на территории городского поселения непосредственно строительством и реконструкцией объектов физической культуры и спорта.

##### 1.2.2.2            Жилищное строительство

Основными задачами является обеспечение благоприятных условий жизни, предоставление качественного жилья, улучшения условий проживания, строительство нового жилого фонда, реконструкция и ремонт существующего.

##### Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- развитие внешних транспортных связей;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

##### Инженерная инфраструктура

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей городского поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других  негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- земель, недр, почв;

- лесов, растительности и животного мира.

Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана являются:

1) Утверждение плана реализации генерального плана городского поселения.

2) Введение системы мониторинга реализации генерального плана городского поселения.

3) Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского поселения.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1. Мероприятия по совершенствованию планировочной структуры территории городского поселения

Пространственная структура городского поселения формируется как планировочная система, основой которой являются функционально-планировочный, природно-экологический и историко-культурный каркасы.

### 2.1.1. Развитие функционально-планировочного каркаса.

Функционально-планировочный каркас территории городского поселения содержит транспортные коридоры  и примыкающие к ним локальные планировочные образования.

Транспортные коридоры формируются по основному районному транспортному направлению (ОРТН), которое образуют автомобильные дороги:

### Автодорога Кострома – Галич огибает Судиславль вдоль северо-западной границы города.

- Автодорога Кострома – (Судиславль – Островское – Макарьев -  Мантурово) – Верхнеспасское огибает Судиславль вдоль северной границы города (частично совпадает с а/д Кострома – Галич), пересекая кольцевую развязку, выходит в сторону п. Островское – на восток.

### 2.1.2. Формирование природно-экологического каркаса

Для устойчивого развития городского поселения поселок Судиславль большое значение имеет создание эффективного природно-экологического каркаса, который представляет из себя взаимосвязанную сеть зон природоохранного назначения с особым режимом использования.

Современную сеть зон природоохранного назначения территории городского поселения можно считать удовлетворительной, поскольку существующие зоны природоохранного назначения по своим характеристикам  обеспечивают сохранения природного (ландшафтного и биологического) разнообразия, а также поддержания экологического баланса в поселении.

## 2.2. Мероприятия по экономическому развитию территории

Развитие производственной сферы - возможность повышения занятости населения и роста его доходов. Запланировано размещение обрабатывающих производств, создание новых отраслевых  направлений  по производству строительных материалов, организация инфраструктуры туризма и сопутствующих отраслей.

Для этих целей генеральным планом зарезервирована промышленная площадка и реконструкция существующих предприятий.

## 2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

2.3.1.1 Образование

| Объект капитального строительства | Расположение* | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Перспективный срок |
| Детский сад, начальная школа | М /р «Шемякинка» | На 50 мест |

2.3.1.2. Культура и искусство

Запланировано размещение домов культуры, клубов, культурно-развлекательных и досуговых центров:

| Объект капитального строительства | Расположение* | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Перспективный срок |
| Культурно-деловой центр | Ул. Луначарского | S = 2500м2; с кинотеатром, кафе, магазинами |
| Общественно-деловой центр | м/р «Восточный» | S = 3780м2 С офисными помещениями |

* Расположение вышеуказанного объекта капитального строительства уточнить при разработке проектов планировок  соответствующих микрорайонов.

2.3.1.3. Физическая культура, спорт, объекты туристической инфраструктуры, рекреационные территории.

Запланировано размещение физкультурно - оздоровительных и туристических сооружений:

| Объект капитального строительства | Расположение* | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Первоочередные мероприятия |
| Стадион | Ул. Краснооктябрьская,1 | По техническому заданию |
| Перспективный срок |
| Стадион с трибунами | ж/р «Шемякинка» | S = 600 м2 С помещениями спортивного и обслуживающего назначения |
| Культурно – развлекательно – спортивный центр | Ул. Краснооктябрьская,1 | S = 4000 м2 С помещениями спортивного, развлекательного назначения, кафе, магазинами, |

* Расположение вышеуказанных объектов капитального строительства уточнить при разработке проектов планировок  соответствующих микрорайонов.

2.3.1.4. Здравоохранение

Запланировано размещение пунктов медицинского обслуживания:

| Объект капитального строительства | Расположение* | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| Первоочередные мероприятия |
| Молочная кухня (раздаточная) | Ул. Советская | Встроенная, на 20 порций |

* Расположение вышеуказанных объектов капитального строительства уточнить при разработке проектов планировок  соответствующих микрорайонов.

    - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

В целях развития транспортного обеспечения территории Судиславского городского поселения проектом предложены следующие мероприятия:

- Доведение геометрических параметров и дорожного покрытия до требуемого состояния, в том числе устройство асфальтобетонного покрытия на улицах с переходным и грунтовым типами покрытий.

- Строительство новых участков дорог, соединяющих западную часть с юго –восточной частью городского поселения с выездами на трассу за пределами городской черты и реконструкциями дорог ул.Боровая - Земляничная, ул. Корякова – Строительная и ул. Молодежная – Восточная. При этом вводится в строй новый железобетонный мост через р.Корба

- Текущий ремонт, содержание и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция существующих главных улиц с доведением параметров и поперечного профиля для требований соответствующих категорий:

    - Улица Комсомольская с обустройством площади Советская

    - Улицы Краснооктябрьская – Советская  с реконструкцией трубопереезда  через р.Готовка

    - Поэтапная реконструкция имеющейся улично – дорожной сети городского поселения. На данном этапе очередность реконструкции определяется социально-экономическим развитием жилых микрорайонов городского поселения.

- Строительство новых улиц при развитии жилых массивов

- Организация движения грузового транспорта по магистральным улицам и дорогам в обход центра городского поселения.

- Организация дополнительных маршрутов движения городского общественного транспорта –  2009г.-2030г.

- Строительство автозаправочных станций в районе объездной автодороги 2009г.-2020г.

- Строительство открытых автостоянок для хранения автомобилей 2009г.-2020г.

- Строительство сервисного комплекса, в  – 2009г.-2020г.

- Организация многофункциональных сервисных центров транспортного обслуживания на основных въездах в город -  2020г.-2030г.

- Предусмотреть строительство гаражей для хранения личного легкового автотранспорта в комплексе с многоквартирными жилыми домами на участках новой жилой застройки.

- Предусмотреть открытые стоянки для временного хранения автотранспорта при общественных центрах жилого района и микрорайонов.

    - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Газоснабжение:

Для реализации плана развития системы газоснабжения  городского поселения поселок Судиславль требуется:

Расчетные показатели расхода газа по котельным

| Наименование | позиция по генплану | Очередность строительства | Требуемая мощность котельной Qх1,08; МВт/час | Расход газа нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная на природном газе | Микрорайон «Восточный» | первая очередь (жилые ые дома до 3-х этажей) | 0,193х1,08=0,208 | 22,22 |
| Котельная на природном газе | Микрорайон «Восточный» | первая очередь (общественные здания) | 1,128х1,08=1,218 | 130,12 |
| ВСЕГО по первой очереди: |  |  | 1,426 | 152,34 |
| Котельная на природном газе | Микрорайон «Шемякинка» | Расчетный срок (общественные здания) | 1,307х1,08=1,412 | 150,85 |
| ВСЕГО по расчетному сроку: |  |  | 1,412 | 150,85 |
| ИТОГО по газовым котельным: |  |  | 2,838 | 303,19 |

Электроснабжение:

Для электроснабжения усадебной  застройки микрорайонов  «Восточный» и «Парковый» предусматривается:

- строительство необходимого количества блочных комплектных трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ типа 2БКТП, с подключением к существующим сетям 10кВ;

-строительство линии 10кВ протяженностью до 1 км с подключением от существующих ВЛ-10кВ.

Для электроснабжения проектируемых зданий общественного назначения в центре поселения,  предусматривается строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ; для мелких потребителей  используются существующие электрические сети.

Для перспективного развития п.Судиславль , а также обеспечения требуемой категории электроснабжения для социально-значимых объектов и их резервирования, требуется :

- строительство подстанции в поселке Дружба 110/10кВ мощностью 10МВА;

- строительство двух линий 10кВ протяженностью по 5 км, с выходом  их на все ТП-10/04кВ проходного типа.

Связь:

В  настоящее  время   в п.Судиславль функционирует  телефонная станция.

Информация об общем количестве и свободной емкости телефонных номеров отсутствует.

Для нового строительства многоквартирной и усадебной застройки из расчета 100% телефонизации потребность в телефонных номерах сведена в таблице:

Расчетные показатели потребности в телефонных номерах

| Местоположение площадки строительства | Параметры застройки | Очередность строительства | Количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон «Восточный» | Многоквартирная застройка (3 этажа) | Первая очередь | 35 |
| Микрорайон «Восточный» | Усадебная застройка (1-2 эт.) |  | 81 |
| ВСЕГО: по 1очереди |  |  | 116 |
| Микроайон «Шемякинка» | Усадебная застройка (1-2 этажа) | Расчетный срок | 135 |
| ВСЕГО: по расчетному сроку |  |  | 135 |
| ИТОГО: по новому строительству |  |  | 251 |

Для телефонизации многоквартирной микрорайона «Восточный»  и усадебной застройки микрорайона «Шемякинка», предусматривается  установка новых распределительных шкафов ШР5-(01) и строительство новых телефонных сетей.

Расширение емкости существующей АТС будет определяться с учетом объектов строительства в зависимости от темпов развития районов и  городского поселения п.Судиславль  в целом, повышения спроса на оказываемые услуги в области телефонной связи и телекоммуникационных услуг.

Водоснабжение и водоотведение:

Для реализации плана развития системы водоснабжения и водоотведения городского поселения поселок Судиславль требуется:

- Прокладка проектируемой водопроводной сети ф110-ф200 протяженностью – 11,4 км

- Реконструкция существующей водонапорной сети  протяженностью 16,2км.

- Строительство канализационных очистных сооружений с производительностью 100 м3/сут 2 комп.

- Прокладка проектируемой сети канализации ф160-ф200 протяженностью 7,2 км

- Реконструкция существующих очистных сооружений пропускной способностью 700м3/сут., улучшение степени очистки стоков.

- Реконструкция существующих канализационных сетей протяженностью 2,5км

2.4.  Мероприятия по охране окружающей среды.

2.4.1.   Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха:

Для улучшения качества атмосферного воздуха  на территории городского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание в городском поселении единого информационного банка данных источников;

- экономическое стимулирование внедрения новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок при проведении реконструкций предприятий;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, на первую очередь на маршрутах следования транзитного транспорта;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях. Минимизация сроков поэтапного достижения ПДК;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа. Использование другого вида топлива только при наличии сертификатов, подтверждающих соответствие топлива требованиям охраны атмосферного воздуха;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

2.4.2.  Мероприятия по охране водных объектов:

Для охраны водной среды Судиславского городского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработка проектов по организации водоохраных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов на территории поселения;

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства.

- выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- разработка проектов по установлению границ поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

- строительство новых и модернизация существующих очистных канализационных  сооружений в населенных пунктах и на предприятиях, расположенных на межселенной территории;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- оборудование промышленных площадок, складов  ГСМ, территорий автозаправочных станций, расположенных на водосборных площадях, системами сбора и очистки сточных вод: нефтеловушками, устройствами для улавливания  мусора;

- оборудование полигонов ТБО  кольцевыми каналами для перехвата сточных и талых вод.

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- на всех существующих скважинах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- приведение водоотбора на существующих скважинах в соответствие утвержденным запасам подземных вод, недопущение переотбора воды и истощения водоносных горизонтов;

- по эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по большинству  достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый водоотбор из той или иной скважины;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- обязательным условием эксплуатации водозаборных скважин сделать организацию вокруг каждой скважины зоны строгого режима  I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

2.4.3.  Мероприятия по охране и восстановлению почв:

Для  восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории городского поселения предполагается ряд мероприятий:

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечения соответствующих мер по его охране;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными
водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- рекультивация и санация территорий  экологически грязных объектов;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- Замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки горожан. Также для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными.

2.4.4.  Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод:

Основными мероприятиями по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов являются:

- разработка проекта установления границ поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

- организация, ограждение и озеленение поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

- проведение контроля за соблюдением режима хозяйственной деятельности на территории поясов зон санитарной охраны;

- организация на полигоне ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

2.4.5.  Мероприятия по озеленению территории

- проведение геоботанического мониторинга на территории городского поселения, восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений из деревьев и кустарников местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов;

- организация  защитных зеленых полос вдоль транспортных магистралей городского поселения.

- Очистка и благоустройство прибрежных зон рек Готовка и Корба

2.4.6.  Мероприятия по санитарной очистке территории:

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории являются:

- разработка муниципального правового акта об обращении с отходами в населенных пунктах и на территории городского поселения;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

- организация региональной кооперации производств по использованию вторичных ресурсов на основе селективного сбора отходов;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории. Расчистка  захламленных участков территории;

- проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным  требованиям;

- устройство на полигонах ТБО участков для утилизации промышленных отходов 3 – 4 класса опасности;

- организация уборки территорий городского поселения от мусора, смета, снега;

- организация  уборки территорий вдоль транспортных магистралей городского поселения.

2.4. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия

Существующие в настоящее время объекты культурного наследия федерального и регионального значения отражены на схеме «Границы  территорий объектов культурного наследия».

Всего на территории древнего города находятся 38 памятников истории и культуры, охраняемых государством, в том числе семь объектов федерального значения:

- Ансамбль Спасо-Преображенского Собора, 1758г. (рис.1);

- Ансамбль городской усадьбы купца Третьякова, 2-я половина XIX века (рис2);

- Дом Невского, 1-я половина XIX века(рис3);

- Торговая лавка, 1870-1880-е годы (рис4);

- Дом жилой (здание земской больницы), 1-я половина XIX века;

- Дом жилой, конец XVIII века;

- Дом жилой с аркой, 1840-е годы.

Схемой предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Установление зон охраны объектов культурного наследия.

- Установление зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта

- При разработке проектов планировок и застройки сельских поселений не должны предусматриваться снос, перемещение или другие изменения состояния объектов историко-культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния объектов историко-культурного наследия следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

- Проводить охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует методами комплексной реконструкции, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации объектов историко-культурного наследия, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству.

Зоны охраны объектов культурного наследия должны предусматриваться для отдельных зданий и сооружений, их ансамблей и комплексов, а также других ценных историко-культурных градостроительных элементов. Требования специальных режимов охраны и использования, установленные положениями о каждом конкретном объекте историко-культурного наследия, должны распространяться на комплексы памятников истории и культуры, исторические центры, кварталы, площади, улицы, памятные места, культурные слои древних поселений природные ландшафты, представляющие особую историческую, археологическую и архитектурную ценность и объявленные в установленном порядке историко-культурными заповедными территориями (местами).

## Отношения в области охраны и использования объектов культурного наследия регламентированы Федеральным законом № 73-ФЗ “ Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

2.6. Мероприятия по градостроительному развитию территории поселения.

1) Проведение землеустроительных работ по межеванию:

- земельных участков, расположенных под многоквартирными домами ;

- земельных участков, расположенными под промышленными предприятиями;

- земельных участков, расположенными под автомобильными дорогами;

- земельных участков, расположенными под инженерными коммуникациями;

- земельных участков в рекреационных территориях и территориях планируемых для рекреационного использования.

2) Разработка проектов планировок жилых районов «Шемякинка», «Восточный».

3) Разработка правил землепользования и застройки городского поселения поселка Судиславль.

4) Выполнение геодезических работ по выносу в натуру границ городского поселения поселка Судиславль.

2.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7.1.  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от компрессорных, складов ГСМ;

- обваловка территории складов ГСМ, оборудование нефетловушками, отстойниками для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами;

- применение изоляционных покрытий исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от нефте- и газопроводов, газораспределительных, компрессорных и нефтеперекачивающих станций,  строгое соблюдение режима использования их территории;

- организация  дистанционного контроля за состоянием трубопроводов углеводородного сырья;

- формирование аварийных подразделений на предприятиях трубопроводного транспорта, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

2.7.2.  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории городского поселения  возможны чрезвычайные ситуации природного характера, такие как затопление паводковыми водами домов, находящихся в зоне подтопления.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение противопаводковых мероприятий, регулирование сброса воды на ГТС озера Юбилейное на р. Кобра и ГТС озера Комсомольское на р. Готовка.

Меры противопожарной охраны:

–  усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

– контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

2.8. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

1) Утверждение плана реализации генерального плана.

2) Введение системы мониторинга реализации генерального плана.

3) Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского поселения поселка Судиславль.